Keilstufen mit Kontraststreifen

Pos. 1		Keilstufen

Liefern und Verlegen von Betonkeilstufen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 13198:

Keilstufen gemäß Plan Nr. … auf Unterkonstruktion nach Plan Nr. … auf Mörtelstreifen, Dicke 3 – 5 cm, aus drainagefähigem Mörtel zwängungsfrei verlegen. Unterseite der Stufen im Bereich der Mörtelstreifen mit Haftbrücke versehen.

Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm breiten Stoßfugen. Jede dritte Stufe ist nach Plan Nr. … mit der Unterkonstruktion zu verankern.

DIN 18333 ist zu beachten.

Kontraststreifen gemäß den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG aus Natursteinvorsatz in sandgestrahlter Oberfläche.

Fabrikat „Kronimus Keilstufen,

Oberflächenausführung:

Stufe: Krobas Nr. 002 sandgestrahlt

Kontraststreifen: Gingen Nr. 437 sandgestrahlt“

Stufe:					Kontraststreifen:

Länge: ....................... cm 		Länge wie Stufe

Breite: ....................... cm		Breite:  8 cm

Höhe:  ………………. cm 		Höhe:   5 cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2		Zulage

Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 3		Zulage Ankerhülse

Zulage für in die Unterseite der Keilstufe eingebaute Ankerhülse zur Aufnahme

der Verankerung nach Plan Nr. …

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Andere Oberflächenkombinationen auf Anfrage

Rutschhemmung siehe Liste mögliche Oberflächenausführungen

Kontrastwerte siehe Liste

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de