Kinderwagentreppe

Pos. 1		Kinderwagentreppe

Liefern und Verlegen von Betonrampenelementen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 13198:

Rampenelemente gemäß Plan Nr. … auf Unterbau / Unterkonstruktion nach                              Plan Nr. … auf Mörtelstreifen, Dicke 3 – 5 cm, aus drainagefähigem Mörtel zwängungsfrei verlegen. Unterseite der Stufen im Bereich der Mörtelstreifen mit Haftbrücke versehen.

Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm breiten Stoßfugen.

DIN 18333 ist zu beachten.

Rampenelemente mit an der Unterseite angeordneten Schubnuten zur Verhinderung einer horizontalen Verschiebung.

Fabrikat „Kronimus Kinderwagentreppe,

Oberflächenausführung: Krobas Nr. 002 sandgestrahlt“

Länge: ....................... cm

Breite: ....................... cm

Höhe:  ………………. cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2	Zulage

Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Andere Oberflächenkombinationen auf Anfrage

Rutschhemmung siehe Liste mögliche Oberflächenausführungen

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de