Legestufen freitragend

Pos. 1		Legestufen freitragend

Liefern und Verlegen von freitragenden Betonlegestufen nach DIN EN 13369 mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren. Zulässige Belastung 5 kN/m² nach DIN 1055-3:2006-03. Einsatzmöglichkeiten bzgl. Auflagerung, Feld – und Kragarmlängen: siehe Produktdatenblatt.

Legestufen gemäß Plan Nr. … auf Unterkonstruktion nach Plan Nr. … auf Streifen aus kunststoffvergütetem Mörtel, Dicke 1 – 2 cm, verlegen.

Verlegung mit 0,5 cm breiten Stoßfugen.

Fabrikat „Kronimus Legestufen freitragend,

Oberflächenausführung:.........................................Nr. ...........“

Maße Stufen:

Länge: ....................... cm

Breite  ....................... cm

Höhe:  ………………. cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2	Zulage

Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de