Unni-2N Rasensteine (Normalstein und Randstein) als begrünbarer Belag

Pos. 1		Pflasterbelag

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen mit Güteeigenschaften nach den BGB Richtlinien für nicht genormte Betonprodukte, sowie einer Mindestvorsatzdicke von 8 mm.

Gleit / Rutschwiderstand: SRT ≥ 55.

Steine in Lagen entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-8 mm in 40 mm Dicke maschinell verlegen, Kammern und Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-8 mm vollständig verfüllen und abrütteln. Anteil an organischen Stoffen in Bettungs – und Fugenmaterial min. 1 % Massenanteil, max. 3 % Massenanteil.

Saatgutmischung RSM 5.1 gleichmäßig in den Fugenbereichen ausbringen und andrücken. Regelaussaatmengen gemäß Herstellerangabe.

Beidseitige Randausbildung, Breite 25 cm, Höhe bis OK Pflasterbelag, herstellen. Material Randausbildung wie Tragschicht. Randausbildung mit Gefälle von 6% in Richtung unbefestigte Flächen versehen.

Die DIN ZTV LW 99 und die Einbauempfehlungen des Herstellers sind zu beachten.

Verbundstein und Randstein mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Unni-2N Verbundsteinsystem Rasensteine (Normalstein und Randstein), Oberflächenausführung: erdbraun Nr. 248“

Rastermaß: 	33 x 16,5 cm (Normalstein)

33 x 33 cm	(Randstein)

Steindicke:  	12 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. ……….

m2 ________; €/m2________; €________

Pos. 2		Zulage Kurvensatz

Zulage zu Pos. 1 für die manuelle Verlegung der Kurvensatzsteine. Normal - und Randsteine, die im Bereich der Kurvenverlegung zwischen die Kurvensätze manuell und nicht in vollen Lagen verlegt werden können, fallen unter diese Position.

Verlegemuster: siehe Plan Nr. ………

m ________; €/m ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de