Winkelstufen mit Kontraststreifen

Pos. 1		Winkelstufen

Liefern und Verlegen von Betonwinkelstufen mit garantierter Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren,

ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 13198:

Winkelstufen gemäß Plan Nr. … auf Unterbau / Unterkonstruktion nach                     Plan Nr. … auf Mörtelstreifen, Dicke 3 – 5 cm, aus drainagefähigem Mörtel zwängungsfrei verlegen. Unterseite der Stufen im Bereich der Mörtelstreifen mit Haftbrücke versehen.

Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm breiten Stoßfugen.

DIN 18333 ist zu beachten.

Kontraststreifen gemäß den Richtlinien Modul 813.0205 der Bahn AG aus Natursteinvorsatz in sandgestrahlter Oberfläche.

Fabrikat „Kronimus Winkelstufen,

Oberflächenausführung:

Stufe: Krobas Nr. 002 sandgestrahlt

Kontraststreifen: Gingen Nr. 437 sandgestrahlt“

Stufe:					Kontraststreifen:

Länge: ....................... cm 		Länge wie Stufe

Breite: ....................... cm		Breite:	  8 cm

Höhe:   ………………. cm 		Höhe:   5 cm

m ...............; €/m ...............; € ...............

Pos. 2	Zulage

Zulage für das Bearbeiten der Köpfe

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Andere Oberflächenkombinationen auf Anfrage

Rutschhemmung siehe Liste mögliche Oberflächenausführungen

Kontrastwerte siehe Liste

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de