Ausschreibungstext Verschiebesicherung

Pos. 1		Zulage Verschiebesicherung

Zulage zu Pos. … für die werkseitige Anbringung von LEIKÜ Verschiebesicherungen, einschließlich bauseitige Verlegung.

LEIKÜ Verschiebesicherung bestehend aus Blechen, 3 mm Dicke, Edelstahl 1.4301.

Verschiebesicherung kraftschlüssig mit Pflasterstein oder Platte verbunden, ohne Beeinträchtigung einer eventuell vorhandenen Rundumverzahnung des Pflasterstein – oder Plattensystems.

Bleche keilförmig ausgebildet und kreuzförmig im 90° Winkel miteinander verschränkt. Längskanten der Bleche im 45°Winkel zu den Steinflanken angeordnet.

Siehe Plan Nr. …

Steine oder Platten entsprechend dem Verlegeplan Nr. … aus der bereits verlegten Fläche entnehmen und durch Steine oder Platten mit Verschiebesicherung ersetzen. Diese sind mit einem geeigneten Pflasterhammer auf die gleiche Höhe wie die umgebenden Steine oder Platten zu bringen. Danach ist gem. Pos. … das Fugenmaterial einzubringen und der Belag abzurütteln.

Fabrikat „LEIKÜ Verschiebesicherung aus Edelstahl 1.4301“

1 Stück Verschiebesicherung pro Stein / Platte.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............