Ausschreibungstext Seiteneinläufe für Busbordsteine Klassik H 18 cm

Pos. 1	Seiteneinläufe

Liefern und Versetzen von Seiteneinläufen aus hochstabilem Grauguß zur Entwässerung der Verkehrsfläche außerhalb des belasteten Verkehrsbereiches. Anlaufprofil angepaßt an den Busbordstein Klassik H 18 cm. Korrosionsgeschützt mit verriegelbarem Revisionsdeckel und hoher Aufnahmekapazität bei Starkregenereignissen. Radlast > 15 to. Aufbau auf herkömmlichen Standard-Schachtsystemen. Vertikale Schutzgitter gegen das Eindringen von Straßenabfall und Schutz vor Eingriff in das Entwässerungssystem.

Seiteneinlauf auf Unterbauplatte aus Beton Pos. 2 in Mörtel MG IIIa setzen.

Siehe 
Pläne Nr. PB-003557A und PB-003564D

Fabrikat „Kronimus Seiteneinlauf aus Gusseisen passend für Busbordstein Klassik H 18 cm“

Maße:	L / B = 67 cm / 47,5 cm

H = 23 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 2		Unterbauplatte

Liefern und Versetzen von Unterbauplatten aus Beton zur Auflage des Seiteneinlaufs Pos.1.

Unterbauplatte auf bauseitige Schachtunterteile in Mörtel MG IIIa setzen.

Sieh Plan Nr. PB-003720C.

Fabrikat „Kronimus Unterbauplatte für Seiteneinlauf aus Gusseisen“

Maße:	L / B = 67 cm / 47,5 cm

H = 15 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............