Ausschreibungstext Seiteneinläufe für Busbordsteine Klassik H 21 cm

Pos. 1	Seiteneinläufe

Liefern und Versetzen von Seiteneinläufen aus hochstabilem Grauguß zur Entwässerung der Verkehrsfläche außerhalb des belasteten Verkehrsbereiches. Anlaufprofil angepaßt an den Busbordstein Klassik H 21 cm. Korrosionsgeschützt mit verriegelbarem Revisionsdeckel und hoher Aufnahmekapazität bei Starkregenereignissen. Radlast > 15 to. Aufbau auf herkömmlichen Standard-Schachtsystemen. Vertikale Schutzgitter gegen das Eindringen von Straßenabfall und Schutz vor Eingriff in das Entwässerungssystem.

Fabrikat „Kronimus Seiteneinlauf aus Gusseisen passend für Busbordstein Klassik H 21 cm“

Maße:

m ...............; €/m ...............; € ...............