Wurzelkammersystem für Baumscheibe 2x2 Meter

Pos. 1	Liefern und Versetzen Wurzelkammersystem aus Stahlbeton gem. DIN EN 13369.

System bestehend aus 4 Wurzelkammerelementen:

… St. 	Element A geschlossen, inkl. 2 Versetzanker RD14 und 1

Hülsendübel M16 zur Montagehilfe

… St. 	Element B mit 2 Wurzellöchern und Wurzeltunnel, inkl. 2

Versetzanker RD14 und 1 Hülsendübel M16 zur Montagehilfe

Montagesatz: 		8 Winkel 125/75/10 mm

8 Schrauben M16

8 Unterlegscheiben D 0 30, t = 10,5 mm

8 Unterlegscheiben DIN 125-A17

Wurzelkammersystem versetzen entsprechend Versetzanleitung

TE-005908

Fabrikat „Kronimus Wurzelkammersystem PKW befahrbar 5 kN/m²

Oberflächenausführung: betongrau

Abmessungen der Elemente: 184 / 137 / 12 cm

Details siehe Plan Nr. TE-005841

St ________; €/St ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de