Rampenstein

Pos. 1		Rampenstein

Liefern und Versetzen von Rampensteinen aus Beton, Güteeigenschaften nach Richtlinien für nicht genormte Betonprodukte BGB-RiNGB.

Rampensteine mit Schubnuten an der Unterseite.

Rampensteine auf Fundament aus Beton C 25/30 setzen.

Abmessungen Fundament:

h: 16/22 cm

b: 32 cm

l:  75 cm

Rampensteine zur Verbesserung der Haftzugfestigkeit mit einem Haftvermittler versehen.

Fabrikat „Kronimus Rampensteine

Oberflächenausführung: sandgestrahlt Nr. 131 Silbergrau“

Länge: 75 cm

Breite: 32,5 cm

Dicke: 22 / 16 cm

Geometrie: siehe Plan Nr. PB-003767

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Pos. 2		Zulage zu Pos. 1, Rampensteine Länge: 30 cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de