Motivplatte Rollstuhlfahrer

Pos. 1	Motivplatte

Liefern und Verlegen von Motivplatten DIN EN 13198 zur Markierung Behindertenparkplatz:

Platten auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt-Gemisch der Körnung 0-4 mm in 30 - 50 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt -Gemisch der Körnung 0-4 mm vollständig verfüllen und hammerfest versetzen.

Betonsteine aus ressourcenschonender Produktion, hergestellt aus recycelten Gesteinskörnungen und werkseitig aufbereitetem Abwasser aus dem Produktionsprozess.

Platte mit ebener Oberfläche und gefasten Kanten.

Fabrikat „Kronimus Motivplatte, Motiv Rollstuhlfahrer

Oberflächenausführung: Basaltblau Nr. 514, sandgestrahlt, Motiv aus weißer Kaltplastik“

Rastermaß:       40 x 40 cm

Plattendicke:	     10 cm

Verlegemuster: siehe Plan Nr. …

St ________; €/St ________; €________

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de