Ausschreibungstext Verschiebesicherung radiX® VII + VIII

für Bordsteine und Sitzelemente etc.

Pos. 1	Zulage Verschiebesicherung radiX® …

Zulage zu Pos. … für die werkseitige Anbringung von radiX® … Verschiebesicherungen, einschließlich bauseitige Verlegung.

radiX® Verschiebesicherung bestehend aus Blechen, … mm Dicke, Stahl S355.

Verschiebesicherung kraftschlüssig mit der Einfassung verbunden.

Geometrie Verschiebesicherung siehe Plan Nr. …

Herstellen von quadratischen Aussparungen im Fundament nach Pos. … entsprechend der Anzahl der Verschiebesicherungen pro Einfassung. Abmessungen Aussparung B/T = 10/16 cm. Aussparungen mit Vergussmörtel verfüllen.

Fabrikat „radiX® … Verschiebesicherung aus Stahl S355“

Zulage bezieht sich auf … Stück Verschiebesicherungen und … Aussparungen pro Bauteil.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de

www.kronimus.de