Ausschreibungstext Verschiebesicherung radiX® I – VI

für Pflaster und Platten

Pos. 1		Zulage Verschiebesicherung radiX®…

Zulage zu Pos. … für die werkseitige Anbringung von radiX®… Verschiebesicherungen, einschließlich bauseitige Verlegung.

radiX® Verschiebesicherung bestehend aus Blechen, … mm Dicke, Edelstahl 1.4301.

Verschiebesicherung kraftschlüssig mit Pflasterstein oder Platte verbunden, ohne Beeinträchtigung einer eventuell vorhandenen Rundumverzahnung des Pflastersteins – oder Plattensystems.

Geometrie Verschiebesicherung siehe Plan Nr. …

Steine oder Platten entsprechend dem Verlegeplan Nr. … aus der bereits verlegten Fläche entnehmen und durch Steine oder Platten mit Verschiebesicherung ersetzen. Diese sind mit einem geeigneten Pflasterhammer auf die gleiche Höhe wie die umgebenden Steine oder Platten zu bringen. Danach ist gem. Pos. … das Fugenmaterial einzubringen und der Belag abzurütteln.

Fabrikat „radiX®… Verschiebesicherung aus Edelstahl 1.4301“

1 Stück Verschiebesicherung pro Stein / Platte.

St. ...............; €/St. ...............; € ...............