Ausschreibungstext Umrandung Ventile und Anbohrarmaturen

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Umrandung aus Beton für Ventile und Anbohrarmaturen für Schieberkappen nach DIN 4057.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-5 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-5 mm vollständig verfüllen und abrütteln.

Fabrikat

„Kronimus Umrandung für Ventile und Anbohrarmaturen 4 teilig mit geraden, gefasten Kanten Oberflächenausführung: … Nr. …“

Rastermaß: 32 x 32 cm

Steindicke: … cm

St. ...............; €/St. ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de