City Linea Verde

Pos. 1	Liefern und Verlegen von Rasenfugensteine nach Bund Güteschutz Richtlinien für nicht genormte Betonprodukte BGB-RiNGB.

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung 0-8 mm in 40 mm ± 10 mm Dicke verlegen, Fugen vollständig mit Edelbrechsand - Splitt Gemisch der Körnung   0-8 mm füllen und abrütteln. Anteil an organischen Stoffen in Bettungs – und Fugenmaterial min. 1 % Massenanteil, max. 3 % Massenanteil.

Saatgutmischung RSM 5.1 gleichmäßig in den Fugenbereichen ausbringen und andrücken. Regelaussaatmengen gemäß Herstellerangabe.

Rasenfugensteine mit 45 mm breiten Längsstegen und 43 mm breite Querstegen. Querstege

Angeformte Nocken zur Einhaltung einer Fugenbreite von 33 mm an den Längsfugen. Sonstige Fugenbreite 6 mm.

Fabrikat

„Kronimus City Linea Verde Rasenfugenstein,

Oberflächenausführung … Nr. …“

Rastermaß: 30 x 18 cm

Plattendicke: 12 cm

Verlegemuster:………………………………………………………………………………….

m2 ...............; €/m2 ...............; € ...............

Pos. Schneiden von Pflastersteinen, Dicke 12 cm, mit Nassschneidegerät für Anpassungen an Rändern und Schrägen.

m ...............; €/m ...............; € ...............

Liefernachweis

Kronimus AG Betonsteinwerke

76473 Iffezheim

79258 Hartheim

Kronimus GmbH & Co. KG Betonsteinwerk

74076 Heilbronn

vertrieb@kronimus.de www.kronimus.de